Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Αστυνομίας προτίθεται να προκηρύξει προσφορά, για την προμήθεια γιλέκων με σύστημα ενεργοποίησης αερόσακου.

To σύστημα αερόσακου να ενεργοποιείται με την εξάσκηση πίεσης από καλώδιο που είναι τοποθετημένο σε σταθερό σημείο στην μοτοσικλέτα. Οι προδιαγραφές επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλουν τυχόν σχόλια ή/και εισηγήσεις, αφού παραλάβουν τις  προτεινόμενες  απαιτήσεις  των  εν λόγω γιλέκων από την Ιστοσελίδα της Αστυνομίας στο διαδίκτυο www.police.gov.cy, κατηγορία Προσφορές

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος να υποβληθεί στο Κιβώτιο Προσφορών της Αστυνομίας Κύπρου που βρίσκεται στο Αρχηγείο Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, 1478 Λευκωσία, όχι αργότερα από την Δευτέρα 24/6/2019 και ώρα 12:00πμ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Προσφοροδότης είναι υπόχρεος να συμπληρώσει τις στήλες "ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΝΑΙ/ΟΧΙ"  και "ΣΧΟΛΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ", στις ανάλογες καταχωρήσεις. Στη στήλη "ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ" πρέπει να δηλώσει κατά πόσο πληροί ή όχι τις προδιαγραφές. Στη στήλη "ΣΧΟΛΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ" μπορεί να αναφερθεί σε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και σχόλια καθώς επίσης και σε παραπομπές σε ενημερωτικά φυλλάδια που θα υποβάλει μαζί με την προσφορά.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: |  |  |
| Α.1. | Το γιλέκο κατασκευάζεται από κυρίως ύφασμα από πολυαμίδιο (Νάιλον) "Cordura" περίπου 500 Denier ή ισοδύναμο ύφασμα ειδικό για την κατασκευή στολών για αναβάτες μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου. |  |  |
| Α.2. | Το γιλέκο προσφέρεται σε μεγέθη από S μέχρι 3XL. |  |  |
| Α.3. | Το γιλέκο να μπορεί να ρυθμίζεται περαιτέρω (με ιμάντες/ταινίες "velcro") για να φέρεται με καλοκαιρινή/χειμερινή στολή ή και πάνω από αλεξίσφαιρο γιλέκο. |  |  |
| Α.4. | Στο γιλέκο τοποθετείται προστατευτικό πλάτης μαλακής μορφής (Πιστοποίηση CE). |  |  |
| Α.5. | Στο γιλέκο τοποθετούνται ανακλαστικές λωρίδες (κάθετα, εμπρός και πίσω, από το σημείο των ώμων και περιμετρικά πάνω από τον ποδόγυρο, με επίπεδο ανακλαστικής ιδιότητας που να πληροί τον Πίνακα 4 του προτύπου ISO EN 20471:2013. |  |  |
| Α.6. | Στο γιλέκο τοποθετούνται Διακριτικά Αστυνομίας, οι διαστάσεις των οποίων δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως: Στο σημείο του στήθους αριστερά, να τοποθετηθεί μαλακό "velcro" μήκους 12 εκ. και πλάτους 2 εκ. για την τοποθέτηση του ονοματεπωνύμου του χρήστη. Στο κέντρο της πλάτης, αμέσως πάνω από τη θήκη του αερόσακου, σε σημείο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία ανοίγματος του αερόσακου, να τοποθετηθούν, με πυκνό ανεβατό περιμετρικά οι λέξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-POLICE, από φωτεινό γκρίζο οπισθοαντανακλαστικό υλικό, πάνω η λέξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και κάτω η λέξη POLICE. Η σήμανση να έχει πλάτος 18 εκ. και ύψος 12 εκ. |  |  |
| Β. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ: |  |  |
| Β.1. | Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου το γιλέκο να έχει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας. |  |  |
| Β.2. | Το σύστημα ενεργοποιείται με την εξάσκηση πίεσης (εκτίναξης από τη μοτοσικλέτα) σε ειδικό καλώδιο το οποίο ασφαλίζει το γιλέκο στη μοτοσικλέτα προσαρμοσμένο σε σταθερό μεταλλικό σημείο στη μηχανή, σε απόσταση προρυθμισμένη από τον ίδιο τον οδηγό. |  |  |
| Β.3 | Το αντίστοιχο ειδικό καλώδιο το οποίο είναι προέκταση του γιλέκου, να μη ξεπερνά σε μήκος τον ποδόγυρο του γιλέκου |  |  |
| Β.4 | Υπάρχει ενσωματωμένη φιάλη με αέριο, διοξείδιο του άνθρακα CO2, το οποίο με την ενεργοποίηση του συστήματος απελευθερώνεται ταυτόχρονα σε όλους τους αεροθαλάμους, σχηματίζοντας περιοχές προστασίας. |  |  |
| Β.5. | Ο χρόνος ενεργοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό δευτερόλεπτο, από τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός ενεργοποίησης. |  |  |
| Β.6. | Πρέπει να έχει βαλβίδα αποσυμπίεσης και ο χρόνος απενεργοποίησης από τη στιγμή της μέγιστης πίεσης να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα |  |  |
| Β.7. | Ο αερόσακος να καλύπτει/προστατεύει: Αυχένα Στήθος Πλευρά Σπονδυλική στήλη (μέχρι τον κόκκυγα) |  |  |
| Β.8. | Η φιάλη πρέπει να είναι εφαρμοσμένη στο μπροστινό μέρος στο σακάκι, πάνω σε σταθερή βάση, με το σύστημα ενεργοποίησης κάθετα προς το έδαφος. Η φιάλη να προστατεύεται από πλαστικό επικαλυπτήρα. |  |  |
| Β.9. | Ο πλαστικός αεραγωγός να καλύπτεται από προστατευτική φόδρα, που να επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του συστήματος, ούτως ώστε να μην φθείρεται με την τριβή πάνω στο σακάκι. |  |  |
| Β.10. | Ο Προμηθευτήs να έχει ικανοποιητικό απόθεμα σε περίπτωση ανάγκης για αντικατάσταση των βασικών εξαρτημάτων όπως: Wire (σύρμα) Πούκλα (ασφάλεια) φιάλη |  |  |
| Γ. | Να προσκομιστεί βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι η τοποθέτηση των ανακλαστικών λωρίδων, διακριτικών και ταινίας "Velcro" δεν θα επηρεάσει την λειτουργία ενεργοποίησης του αερόσακου. |  |  |
| Δ. | Να προσκομιστεί βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι το συγκεκριμένο μοντέλο γιλέκου με σύστημα ενεργοποίησης αερόσακου, μπορεί να φέρεται πάνω από αλεξίσφαιρο γιλέκο τύπου NIJ IIIA. |  |  |
| Ε. | Μοντέλο/Κατασκευάστρια εταιρεία: Προσφερόμενο Μοντέλο: ……………………………………………………………… Κατασκευάστρια εταιρεία και διεύθυνση : .........................….................................................…………………………………. |
| ΣΤ. | Αναμενόμενος χρόνος παράδοσης για εκατό (100) τεμάχια: ………………………………………. |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                   		         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

---------------------------------------------                                                           		----------------------